## Slide 1
第6章 储能元件
首 页
本章重点
电容元件
6.1
电感元件
6.2
电容、电感元件的串联与并联
6.3

## Slide 2
1. 电容元件的特性
3. 电容、电感的串并联等效
重点：
2. 电感元件的特性
返 回

## Slide 3
6.1 电容元件
电容器
在外电源作用下，正负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的部件。
下 页
上 页
_
q
q

U
电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。
注意
返 回
+

## Slide 4
1. 定义
电容元件
储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u 能用q～u平面上的一条曲线来描述。
u
q
下 页
上 页
库伏
特性
o
返 回

## Slide 5
任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压u成正比。q～u特性曲线是过原点的直线。
q
u
o

下 页
上 页
2.线性时不变电容元件
电容器的电容
返 回

## Slide 6
电路符号
C
+
–
u
+q
–q
F (法拉)，常用F，pF等表示。
单位
下 页
上 页
1F=106 F
1 F =106 pF
返 回

## Slide 7
3. 电容的电压电流关系
电容元件VCR的微分形式
下 页
上 页
u、i 取关联参考方向
C
+
–
u
i
返 回

## Slide 8
当u为常数（直流）时，i=0。电容相当于开路，电容有隔断直流作用；
下 页
上 页
表明
C
+
–
u
+q
–q
某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率，而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件；
返 回

## Slide 9
实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。
下 页
上 页
t
u
0
返 回

## Slide 10
某一时刻的电容电压值与–到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。
表明
下 页
上 页
研究某一初始时刻t0 以后的电容电压，需要知道t0时刻开始作用的电流i和t0时刻的电压 u(t0)。
电容元件VCR的积分形式
返 回

## Slide 11
当电容的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;
下 页
上 页
注意
上式中u(t0)称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
返 回

## Slide 12
4.电容的功率和储能
当电容充电，p>0, 电容吸收功率。
当电容放电，p <0, 电容发出功率。
功率
电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。
u、 i 取关联参考方向
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 13
从t0到 t 电容储能的变化量：
电容的储能
下 页
上 页
返 回

## Slide 14
电容的储能只与当时的电压值有关，电容电 压不能跃变，反映了储能不能跃变；
电容储存的能量一定大于或等于零。
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 15
例
+
–
C
0.5F
i
求电容电流i、功率P(t)和储能W(t)
2
1
t /s
2
0
uS/V
电源波形
解
uS (t)的函数表示式为:
下 页
上 页
返 回

## Slide 16
解得电流
下 页
上 页
2
1
t /s
1
i/A
–1
0
返 回

## Slide 17
2
1
t /s
2
0
p/W
–2
吸收功率
发出功率
下 页
上 页
返 回

## Slide 18
2
1
t /s
1
0
WC/J
下 页
上 页
返 回

## Slide 19
2
1
t /s
1
i/A
–1
若已知电流求电容电压，有
下 页
上 页
0
返 回

## Slide 20
实际电容器的模型
下 页
上 页
q+
q–

i
C
+
–
u
G
C
+
–
u
G
C
+
–
u
i
返 回

## Slide 21
下 页
上 页
实际电容器
返 回

## Slide 22
下 页
上 页
电力电容
返 回

## Slide 23
下 页
上 页
冲击电压发生器
返 回

## Slide 24
6.2 电感元件
i(t)
+
–
u(t)
电感线圈
把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈，当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。
 (t)＝N  (t)
下 页
上 页
返 回

## Slide 25
1. 定义
电感元件
储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用～i 平面上的一条曲线来描述。
i

下 页
上 页
韦安
特性
o
返 回

## Slide 26
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 成正比。  ~ i 特性为过原点的直线。
2. 线性时不变电感元件

i
o

下 页
上 页
返 回

## Slide 27
电路符号
H (亨利)，常用H，mH表示。
+
–
u (t)
i
L
单位
下 页
上 页
电感器的自感
1H=103 mH
1 mH =103  H
返 回

## Slide 28
3.线性电感的电压、电流关系
u、i 取关联参考方向
电感元件VCR的微分关系
+
–
u (t)
i
L
根据电磁感应定律与楞次定律
下 页
上 页
返 回

## Slide 29
电感电压u的大小取决于i的变化率，与i的大小无关，电感是动态元件；
当i为常数(直流)时，u =0，电感相当于短路；
实际电路中电感的电压 u为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数.
+
–
u (t)
i
L
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 30
电感元件VCR的积分关系
下 页
上 页
表明
某一时刻的电感电流值与–到该时刻的所有电流值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。
研究某一初始时刻t0 以后的电感电流，不需要了解t0以前的电流，只需知道t0时刻开始作用的电压 u 和t0时刻的电流 i(t0)。
返 回

## Slide 31
下 页
上 页
注意
当电感的 u，i 为非关联方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号 ;
上式中i(t0)称为电感电压的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
返 回

## Slide 32
下 页
上 页
4.电感的功率和储能
功率
u、 i 取关联参考方向
当电流增大，p>0, 电感吸收功率。
当电流减小，p<0, 电感发出功率。
电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、是储能元件，它本身不消耗能量。
表明
返 回

## Slide 33
从t0到 t 电感储能的变化量：
电感的储能
下 页
上 页
返 回

## Slide 34
电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。
电感储存的能量一定大于或等于零。
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 35
实际电感线圈的模型
下 页
上 页
L
+
–
u
G
+
–
u (t)
i
L
+
L
–
u
G
C
返 回

## Slide 36
下 页
上 页
贴片型功率电感
贴片电感
返 回

## Slide 37
下 页
上 页
贴片型空心线圈
可调式电感
环形线圈
立式功率型电感
返 回

## Slide 38
下 页
上 页
电抗器
返 回

## Slide 39
下 页
上 页
6.3 电容、电感元件的串联与并联
1.电容的串联
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
–
–
i
等效电容
返 回

## Slide 40
下 页
上 页
i
u
+
–
C
等效
返 回
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
–
–
i
–

## Slide 41
下 页
上 页
i
u
+
–
C
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
–
–
i
串联电容的分压
返 回

## Slide 42
下 页
上 页
i2
i1
u
+
–
C1
C2
i
i
u
+
–
C
等效
2.电容的并联
等效电容
返 回

## Slide 43
下 页
上 页
i2
i1
u
+
–
C1
C2
i
i
u
+
–
C
并联电容的分流
返 回

## Slide 44
3. 电感的串联
下 页
上 页
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
–
–
i
i
u
+
–
L
等效
等效电感
返 回

## Slide 45
下 页
上 页
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
–
–
i
i
u
+
–
L
等效
串联电感的分压
返 回

## Slide 46
下 页
上 页
u
+
–
L1
L2
i2
i1
i
u
+
–
L
等效
4.电感的并联
等效电感
返 回

## Slide 47
下 页
上 页
u
+
–
L1
L2
i2
i1
i
u
+
–
L
等效
并联电感的分流
返 回

## Slide 48
下 页
上 页
注意
以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。
返 回