## Slide 1: 模拟电子技术基础 李天舒 E-mail:lts0129@hotmail.com

## Slide 2
1.1 信号
1.3 模拟信号和数字信号
1 绪论
1.2 信号的频谱
1.4 放大电路模型
1.5 放大电路的主要性能指标

## Slide 3: 概述
电子电路——由若干相互联接、相互作用的基本电子电路组成的、具有特定功能的电路整体
分类
数字电子电路
模拟电子电路
模－数混合电路
集成电路
分立元件电路

## Slide 4
数字电路——处理数字信号的电路,Digital Circuit
模拟电路——处理模拟信号的电路,Analog Circuit
在时间和幅值上都是连续的信号，例如：
在时间和幅值上都是离散的信号，例如0、1数字量

## Slide 5
模拟电子技术基础——研究各种半导体器件的性能、电路及其应用的学科。
生产实践中大量使用的收音机、录音机、示波器、信号发生器、温控装置等，都属于模拟电路或模－数混合电路的范围。
随着电子技术的飞速发展，分立元件电路正逐步被集成电路所取代，模拟电路也逐步走向模－数混合化，但是，集成电路的发展与分立元件电路、各种半导体器件的发展有着密不可分的关系，所以，本课程以分立元件、小规模集成电路的介绍为主。

## Slide 6
模电——“魔”电
教学方法：
课堂讲课
——每章小结
——思考题
——作业
——作业反馈
——实验
——答疑

## Slide 7
模拟电路最基本的处理信号的功能
1.信号： 信息的载体
1.1 信号
温度、气压、风速、声音等
——传感器（信号源）
——连续变化的电信号（模拟信号）
——放大、滤波
——驱动负载（显示装置、扬声器等）
微音器输出的某一段信号的波形
如何表达？

## Slide 8
2. 电信号源的电路表达形式
戴维宁等效：将信号源等效为一个理想电压源与内阻相串联的形式。
1.1 信号
诺顿等效
戴维宁等效
理想电压源：a、b端开路时的开路电压
内阻：所有电压源短路、电流源开路时，从a、b端往左看进去的等效电阻。

## Slide 9
诺顿等效：将信号源等效为一个理想电流源与内阻相并联的形式。
理想电流源：a、b端短路时的短路电流
内阻：所有电压源短路、电流源开路时，从a、b端往左看进去的等效电阻。

## Slide 10
电压源等效电路
电流源等效电路

## Slide 11
简单的电信号可以用公式表达：
解决办法——频谱分析
复杂的电信号的表达依赖于其特征参数，这些特征参数是设计电子系统的依据。

## Slide 12
1. 电信号的时域表示
A. 正弦信号
1.2 信号的频谱
时域
时域——横轴为时间
为表达正弦信号的特征参数
——简单，所以作为标准信号测试模拟电路

## Slide 13
B. 方波信号
满足狄利克雷条件，展开成傅里叶级数
——直流分量
其中
——基波分量
——三次谐波分量
方波的时域表示
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 14
2. 电信号的频域表示——频谱
A. 正弦信号
频谱：将一个信号分解为正弦信号的集合，得到其正弦信号幅值和相位随角频率变化的分布，称为该信号的频谱。
频域——频率域，横轴为频率（角频率）
幅度谱
相位谱

## Slide 15
B. 方波信号
幅度谱
相位谱

## Slide 16
非周期信号包含了所有可能的频率成分（0 ≤w  ）
C. 非周期信号
傅里叶变换：
截取适当频率范围的信号，可以不致太多影响信号特征——带宽
离散频率函数
周期信号
连续频率函数
非周期信号
气温波形
气温波形的频谱函数（示意图）
一个周期内包含了全部特征参数
信号的频谱特性是电子系统有关频率特性的主要设计依据。

## Slide 17
1.3 模拟信号和数字信号
电子系统，是指由若干相互连接、相互作用的基本电路组成的具有特定功能的电路整体。
在信号分析中，按时间和幅值的连续性和离散性把信号分为4类：
1. 时间连续、幅值连续信号
2. 时间离散、幅值连续信号
3. 时间连续、幅值离散信号
4. 时间离散、幅值离散信号
模拟信号
数字信号

## Slide 18
1.4 放大电路模型
由于模拟电路中传感器检测的信号一般很微弱，所以，信号放大是模拟电路最基本的处理信号的功能，由放大电路来实现。
放大电路也是构成模拟电路的基本单元电路。
本课程将介绍若干基本放大电路。
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 19
1. 放大电路的符号
信号源
负载
：输入电压
：输入电流
：输出电压
：输出电流
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 20
：电压增益（电压放大倍数）
：电流增益（电流放大倍数）
：互阻增益，单位：
：互导增益，单位：S
——电压放大电路
——电流放大电路
——互阻放大电路
——互导放大电路
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 21
——负载开路时的电压增益
——输入电阻
——从负载端看进去的放大电路的输出电阻
2. 放大电路模型
A. 电压放大模型：
戴维宁等效
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 22
由输出回路得
则电压增益为
由此可见
即负载的大小会影响增益的大小
要想减小负载的影响，则希望…？ （考虑改变放大电路的参数）
理想情况
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 23
另一方面，考虑到输入回路对信号源的衰减
理想情况
有
要想减小衰减，则希望…？

## Slide 24
：电流增益（电流放大倍数）
B. 电流放大模型（诺顿等效）
——负载短路时的
电流增益
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 25
由输出回路得
则电流增益为
由此可见
要想减小负载的影响，则希望…？
理想情况
由输入回路得
要想减小对信号源的衰减，则希望…？
理想情况

## Slide 26
C. 互阻放大模型（自学）
输入输出回路没有公共端
D. 互导放大模型（自学）
E. 隔离放大电路模型（抗干扰）
注意：图1.4.2的电路模型可以由戴维宁－诺顿等效变换原理进行互换，但一般根据电路概念明确的原则选择等效电路。

## Slide 27
1.5 放大电路的主要性能指标
1. 输入电阻
——输入电阻
测量电路：

## Slide 28
对输入为电压信号的放大电路，输入电阻越大越好；
对输入为电流信号的放大电路，输入电阻越小越好。
输入电阻决定放大电路对信号源的衰减。

## Slide 29
2. 输出电阻
——输出电阻
所有电压源短路、电流源开路时，从负载端往左看进去的等效电阻。
测量电路：

## Slide 30
另一测量方法：
运算得：
负载开路时，测得开路电压：
接上负载时，测得负载电压：

## Slide 31
输出电阻决定放大电路带负载的能力。
对输出量为电压信号的放大电路，输出电阻越小越好；
对输出量为电流信号的放大电路，输出电阻越大越好。
输出量（电压、电流）随负载变化的程度。
注意：输入、输出电阻为交流参数

## Slide 32
3. 增益
反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。
其中
四种增益
常用分贝（dB）表示。

## Slide 33
4. 频率响应
5. 非线性失真
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 34: 本章小结
1.信号源的两种电路表达形式：戴维宁、诺顿。
2.电信号的两种表达方式：时域、频域。
3.放大电路的4种形式及其等效电路模型。
4.放大电路的主要性能指标（交流）：Ri、RO、增益。

## Slide 35: 作业
1.2
1.4
1.5.2
1.5.6